Wykonawca:

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.......................................................

reprezentowany przez:

......................................................

......................................................

OPIS ZAMIATARKI,

BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

W poniższej tabeli zamieszczony został opis parametrów techniczno-eksploatacyjnych pojazdu oraz jego wyposażenia wymaganych przez Zamawiającego.

Wykonawca w polu tabeli: „Paramtery oferowane”, obowiązany jest wykazać, iż oferowany pojazd odpowiada wymogom Zamawiającego, skonkretyzowanym w SIWZ  oraz w niniejszym załączniku.

Wykonawca jest obowiązany ponadto wskazać markę, model i typ podwozia oraz nadwozia (zamiatarki), jak również nazwę i adres Autoryzowanej Stacji Obsługi,                        w której wykonywane będą serwisy gwarancyjne pojazdu oraz jego ewentualne naprawy.

Wykonawca oraz oferowany pojazd muszą spełniać dodatkowe wymagania Zamawiającego, skonkretyzowane na stronie 11 niniejszego formularza.

Marka, model, typ:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Specyfikacja podwozia samochodu ciężarowego:

| Lp. | Parametry techniczno - eksploatacyjne wymagane. | Parametry oferowane. (należy wskazać, czy pojazd spełnia, czy też nie spełnia paramtery wymagane; w polach oznaczonych „*” należy podać wartość) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podwozie fabrycznie nowe |  |
| 2. | Rok produkcji: 2017 r. |  |
| 3. | Kierownica po prawej stronie, regulowana w dwóch płaszczyznach |  |
| 4. | Układ napędowy 4x2 |  |
| 5.* | Rozstaw osi nie większy niż 3.360 mm* |  |
| 6.* | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu od 15.000 kg do 18.000 kg* |  |
| 7.* | Silnik spalinowy, spełniający normę EUR 6 o mocy minimum 170 kW i momencie obrotowym minimalnym 900 Nm z układem podgrzewania paliwa zapewniającym ciągłą pracę pojazdu również w niskich temperaturach* |  |
| 8. | Wydech spalin z tłumikiem za kabiną (wylot spalin do góry |  |
| 9. | Tłumik ze stali szlachetnej z katalizatorem |  |
| 10. | Kabina kierowcy krótka, dzienna, liczba miejsc 2, z tylną ścianą wyposażoną w okno |  |
| 11. | Obrotowa lampa ostrzegawcza, żółta lewa i prawa z przodu na dachu kabiny |  |
| 12. | Obrotowa lampa ostrzegawcza, żółta z tyłu pojazdu w górnej części zbiornika na zmiotki |  |
| 13. | Resory przednie paraboliczne |  |
| 14. | Zawieszenie pneumatyczne tylnej z pozycjonowaniem za pomocą pilota również na zewnątrz pojazdu |  |
| 15. | Wzmocniona przednia część ramy pojazdu pod montaż zabudów specjalnych (np. montaż przedniej szczotki) |  |
| 16. | Filtr przeciwpyłkowy z węglem aktywnym |  |
| 17. | Klimatyzacja fabryczna |  |
| 18. | Przygotowanie do montażu radia |  |
| 19. | Fabryczne przygotowanie podwozia do montażu kamery cofania |  |
| 20. | Lusterko szerokokątne po stronie kierowcy i pasażera elektrycznie regulowane |  |
| 21. | Lusterko przednie zamontowane nad szybą przednią podgrzewane |  |
| 22. | Elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i pasażera |  |
| 23. | Osłona przeciwsłoneczna zewnętrzna, przezroczysta |  |
| 24. | Schowek dachowy dwukomorowy |  |
| 25. | Fotel kierowcy amortyzowany |  |
| 26.* | Główny zbiornik paliwa o pojemności min.120 l* |  |
| 27.* | Wzmocniona oś przednia o minimalnym nacisku / nośności : 5.100 kg* |  |
| 28.* | Wzmocniona oś tylna o minimalnym nacisku / nośności : 10.500 kg* |  |
| 29. | Ogumienie radialne o oznaczeniu 10 R 22,5 |  |
| 30. | Koło zapasowe |  |
| 31. | Obręcze stalowe jednoczęściowe 7.5 x 22.5 do bezdętkowych opon radialnych |  |
| 32. | Kluczyki do pojazdu z fabrycznym Immobilizerem |  |
| 33. | Sygnał ostrzegawczy załączonego biegu wstecznego |  |
| 34. | Tachograf cyfrowy z ważną kalibracją i legalizacją |  |
| 35. | Hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej z systemem EPB z ABS i ASR i korektorem siły hamowania |  |
| 36. | Mechaniczna skrzynia biegów z biegiem bezpośrednim, całkowicie zsynchronizowana, z 9 biegami do jazdy w przód (w tym 1 bieg pełzający uzyskujący prędkość pojazdu poniżej 3,5 km/h), oraz biegiem wstecznym |  |
| 37. | Wyjście napędu z tyłu silnika do zasilania pompy hydraulicznej |  |
| 38. | Podwozie przystosowane do zabudowy typu zamiatarka |  |
| 39. | System informacyjny pojazdu (określania ewentualnych usterek pojazdu) |  |
| 40. | Gaśnica |  |
| 41. | Trójkąt ostrzegawczy, kamizelka, apteczka |  |
| 42. | Podnośnik dostosowany do pojazdu |  |
| 43. | Profesjonalny klucz do odkręcania kół |  |
| 44. | Reflektory przeciwmgielne halogenowe |  |
| 45. | Kabina kierowcy wyposażona w instalację pozwalającą na montaż dodatkowych odbiorników elektrycznych Zamawiającego |  |

Specyfikacja nadwozia (zamiatarki):

| Lp. | Parametry techniczno - eksploatacyjne wymagane. | Parametry oferowane. (należy wskazać, czy pojazd spełnia, czy też nie spełnia paramtery wymagane; w polach oznaczonych * należy podać wartość) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zamiatarka fabrycznie nowa |  |
| 2. | Rok produkcji i montażu na podwoziu ciężarowym: 2017 r. |  |
| 3.* | Zbiornik na śmieci, ze stali o grubości min. 3 mm z hydraulicznym podnoszeniem z ręczną pompą do awaryjnego unoszenia zbiornika* |  |
| 4.* | Podłoga zbiornika ze stali szlachetnej (1.4301) o grubości min. 4 mm* |  |
| 5. | Podnoszenie zbiornika na zmiotki oraz obsługa drzwi wyładowczych za pomocą dodatkowego pulpitu sterowania zbiornikiem umieszczonym przy drzwiach kierowcy również na zewnątrz pojazdu |  |
| 6.* | Rynna zsypowa ze stali nierdzewnej o szerokości min. 300 mm* |  |
| 7.* | Wysyp śmieci do tyłu przez hydrauliczne uniesienie pojemnika pod kątem min. 600* |  |
| 8. | Kontrolka oraz sygnał dźwiękowy w kabinie informujące o podniesionym pojemniku na zmiotki |  |
| 9. | Kurtyna z łańcuchów w zbiorniku na śmieci |  |
| 10. | Sito spustu nadmiaru brudnej wody w zbiorniku na śmieci wykonane ze stali szlachetnej (1.4301) |  |
| 11. | Sita zatrzymujące śmieci w zbiorniku wykonane ze stali nierdzewnej (1.4301) |  |
| 12. | Pojemność zbiornika śmieci brutto 7 m3 |  |
| 13.* | Pojemność zbiornika na śmieci netto, wg. EN 15429 min. 5,8 m3* |  |
| 14. | Drzwiczki w zbiorniku na śmieci do wrzucania większych przedmiotów |  |
| 15. | Króciec z wężem do spuszczania nadmiaru zebranej wody na drzwiach zbiornika na śmieci |  |
| 16.* | Napęd zamiatarki poprzez własny silnik napędowy Diesel o mocy min. 55 kW, minimum Euromot 3* |  |
| 17.* | Pojemność skokowa silnika min. 2.900 cm3* |  |
| 18.* | Moment obrotowy maksymalny: minimum 260 Nm* |  |
| 19.* | Turbina ssawna o maksymalnym przepływie powietrza min. 18.000 m3/h, wytwarzająca podciśnienie min. 1.035 mmH2O* |  |
| 20. | Materiał wirnika turbiny: stal nierdzewna |  |
| 21.* | Obroty turbiny osiągające pełen zakres przynajmniej od 2.100 obr/min do 3.100 obr/min* |  |
| 22. | Dwa agregaty zamiatające z lewej i prawej strony z systemem zraszania z możliwością pracy jednocześnie dwoma agregatami |  |
| 23. | Szczotki talerzowe stalowe |  |
| 24.* | Agregaty zamiatające posiadające odchylane, ciągnione szczotki talerzowe o średnicy min. 750 mm, wózki zasysające każdy na 2 kołach tocznych (pełne opony gumowe), posiadające dysze ssące z klapkami sterowanymi pneumatycznie do wciągania większych przedmiotów* |  |
| 25. | Dysze ssące pokryte wewnątrz materiałem elastycznym |  |
| 26.* | Szerokość ssawy min. 680 mm z przewodem zasysającym o średnicy min. 250 mm* |  |
| 27.* | Za dyszami ssącymi poprzeczne szczotki walcowe domiatające z tworzywa sztucznego średnicy min. 300 mm i min. 650 mm długości napędzane hydraulicznie i uruchamiane jednocześnie z agregatem* |  |
| 28. | Automatyczne unoszenie całych agregatów zamiatających po włączeniu biegu wstecznego |  |
| 29.* | Lewy i prawy agregat zamiatający wysuwany na zewnątrz przynajmniej o 150 mm* |  |
| 30.* | Nagarniająca szczotka walcowa o średnicy min. 400 mm i długości min. 1.300 mm, z systemem zraszania, zawieszona wahliwie pod podwoziem pomiędzy osiami (przed agregatami zamiatającymi), ustawiająca się automatycznie przy wyborze pracy lewym lub prawym agregatem* |  |
| 31. | Nagarniająca szczotka walcowa z tworzywa sztucznego |  |
| 32. | Fartuch przy szczotce walcowej z regulowaną klapą w zależności od rodzaju nieczystości na drodze |  |
| 33. | Pneumatyczna blokada szczotki walcowej |  |
| 34. | Pneumatyczny układ sterowania zapewniający: zmianę docisku lub odciążenia szczotek talerzowych zmianę docisku lub odciążenia szczotki walcowej |  |
| 35. | Cyfrowy wyświetlacz w kabinie pokazujący: liczbę godzin pracy liczbę godzin czasu od uruchomienia kilometry zamiatania przejechany dystans |  |
| 36. | Układ sterowania z kabiny kierowcy pozwalający przynajmniej na: hydrauliczne sterowanie kątem pochylenia prawej bocznej szczotki talerzowej w kierunku wzdłużnym i poprzecznym hydrauliczne sterowanie kątem pochylenia lewej bocznej szczotki talerzowej w kierunku wzdłużnym i poprzecznym bezstopniową regulację obrotów szczotek talerzowych pełnym zakresie do min. 150 obr/min wysuwanie/wsuwanie agregatów zamiatających na zewnątrz o min. 150 mm regulację siły docisku szczotek talerzowych i szczotki walcowej odczyt przeciążenia tylnej osi (ostrzeżenie o przeładowaniu zamiatarki) |  |
| 37. | Centralny pulpit sterując z wodoszczelnymi przyciskami oraz pokrętłami regulacyjnymi |  |
| 38. | Pulpit sterujący obsługujący pokładowy system diagnostyczny zamiatarki |  |
| 39. | Podręczny dodatkowy pulpit sterujący do sterowania w trybie zamiatania |  |
| 40. | Zabezpieczenie silnika hydraulicznego szczotki walcowej w przypadku najechania na przeszkodę |  |
| 41. | Światło ostrzegawcze LED pomarańczowe na zbiorniku |  |
| 42. | Światła robocze LED dla agregatów zamiatających |  |
| 43. | Światła robocze LED oświetlające przestrzeń roboczą (otoczenie) po lewej i prawej stronie zamiatarki |  |
| 44.* | Ręczny wąż zasysający na tylnej klapie zbiornika o średnicy min. 200 mm, z hydraulicznym systemem odciążenia, oraz pulpitem zintegrowanym z uchwytem sterującym obrotami turbiny, z systemem zwilżania wodą* |  |
| 45.* | Szerokość zamiatania ścieku przykrawężnikowego (szczotka talerzowa + ssawa) min. 1.200 mm* |  |
| 46.* | Szerokość zamiatania jednym agregatem (szczotka talerzowa + ssawa + szczotka walcowa) min. 2.350 mm* |  |
| 47.* | Całkowita szerokość zamiatania dwoma agregatami (lewym i prawym) jednocześnie min. 3.450 mm, przy czym powierzchnia na całej szerokości musi być operowana szczotkami z zachodzeniem na siebie śladów zamiatania* |  |
| 48.* | Zbiorniki wody o pojemności łącznej min. 1.600 l ze stali szlachetnej (1.4301) z przyłączem do wody typu „C” i wizualnym wskaźnikiem poziomu wody* |  |
| 49. | Wskaźnik poziomu wody na wyświetlaczu panelu sterującego |  |
| 50.* | Główny zbiornik wody min. 1.250 l, ze stali szlachetnej (1.4301), z przyłączem do wody typu „C”, poziomy płasko zabudowany na ramie na stałe pod zbiornikiem na zmiotki (nieunoszony razem ze zbiornikiem na zmiotki w czasie kiprowania)* |  |
| 51.* | Dodatkowy zbiornik wody min. 350 l, ze stali szlachetnej (1.4301), umieszczony pionowo za kabiną pojazdu w obrysie zabudowy zamiatarki (schowany w jej zabudowie), zabudowany na stałe (nieunoszony razem ze zbiornikiem na zmiotki w czasie kiprowania)* |  |
| 52. | Układ wodny wyposażony w filtr |  |
| 53. | Zbiorniki wody wyposażone w filtr napełniania |  |
| 54.* | Instalacja wodna czyszcząca z zaworem i eurozłączem typu „D” oraz wężem o długości min. 6 m z końcówką do mycia zamiatarki (np. zbiornika na śmieci, krawędzi zamknięcia drzwi zbiornika, zespołu zamiatającego)* |  |
| 55. | Układ zraszania obszaru zamiatania z hydraulicznie napędzaną pompą membranową (niewrażliwą na pracę „na sucho”) |  |
| 56.* | Zamontowana pod przednim zderzakiem belka zraszająca z min. 8 dyszami* |  |
| 57.* | Pompa wodna o wydatku min. 48 l/min i ciśnieniu min. 8 bar* |  |
| 58. | Pneumatyczne urządzenie do opróżniania instalacji z wody w przypadku zagrożenia mrozem |  |
| 59. | Sterowanie dyszami wodnymi z kabiny zamiatarki |  |
| 60. | Dysze wodne przy szczotkach talerzowych wyposażone w manualnie regulowane zawory |  |
| 61.* | Instalacja wodna wysokociśnieniowa 150 bar, o wydajności min. 15 l/min. z wężem długości min. 10 m na automatycznym bębnie, z pistoletem* |  |
| 62. | Linka stalowa na zewnątrz zabudowy do udrażniania sit |  |
| 63.* | Poziom hałasu na zewnątrz nie więcej niż: LWA 108 dB(A)* |  |
| 64. | Certyfikat PM10 3 gwiazdkowy wg. EN15429-3 |  |
| 65. | Deklaracja „CE” zgodności z dyrektywami 2006/42/EG; 2000/14/EG „CE” |  |
| 66. | Schowki narzędziowe z lewej i prawej strony zintegrowane ze zbiornikiem na śmieci |  |
| 67. | Drabina i skrobak do mechanicznego czyszczenia zbiornika na śmieci |  |
| 68. | Klapa gumowa w zbiorniku na nieczystości do kierowania strumienia powietrza |  |
| 69. | Wylot powietrza ze zbiornika na nieczystości kierowany pod zamiatarką do tyłu lub nad zamiatarką do tyłu – przełączanie kierunku góra/dół wylotu powietrza z kabiny |  |
| 70. | Kamera cofania z tyłu zamiatarki z monitorem w kabinie |  |
| 71. | Oznakowanie konturowe |  |

Wskazanie nazwy i adresu Autoryzowanej Stacji Obsługi, w której dokonywane będą przeglądy serwisowe i ewentualne naprawy:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

a) Oferowane urządzenia muszą pochodzić z produkcji seryjnej i nie mogą zawierać prototypowych rozwiązań dostosowujących oferowane urządzenia do wymogów opisu przedmiotu zamówienia.

b) Pojazd musi posiadać kompletną dokumentację: dokumenty umożliwiające dokonanie pierwszej rejestracji do ruchu drogowego w Polsce (wyciąg ze świadectwa homologacji lub decyzja TDT o jednostkowym dopuszczeniu pojazdu), kartę pojazdu, komplet kluczyków.

c) Zamawiający wymaga przeszkolenie 2 uprawnionych operatorów w zakresie obsługi pojazdu w siedzibie Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

d) Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego pokazu działania sprzętu oraz próby technicznej.

e) Pojazd nie może posiadać napisów reklamowych czy też logo innej firmy,                      z wyjątkiem oznaczeń producenta pojazdu

f) Pojazd nie może być w żadnym elemencie uszkodzony, musi być sprawny technicznie i gotowy do pracy;

g) zapewnienie serwisu w Autoryzowanej Stacji Obsługi Pojazdów położonej w odległości nie większej niż od składowiska usytuowanego w Studziankach, ul. Spółdzielcza 11, 16 – 010 Wasilków, województwo podlaskie

………….……...……….…....................….  		...............................................	(miejscowość, data)						      (podpis)#

Pouczenie:

1) należy złożyć w oryginale;

2) #podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy/pełnomocnika.